SISTEMA GREEN SAFE_PENSILE ESTENSIVO_SEDUM
Caratteristiche generali del sistema: Spessore medio del sistema 13 cm, con spessore minimo di substrato compattato pari a 8 cm; peso a massima saturazione non superiore a 125 Kg/mq, al netto della vegetazione.

	VOCI DI CAPITOLATO
0.	SUPERFICIE DI POSA
	Il sistema impermeabile dovrà essere collaudato a tenuta idraulica e certificato antiradice. / Le superifici dovranno essere sgombre, lisce, pulite, senza superfici o spigoli taglienti e con pendenze regolari ( > 1%).
1.	ELEMENTO DI ACCUMULO IDRICO, DRENAGGIO E FILTRAZIONE
	Elemento modulare preassemblato STORE MOD sp. 5 cm costituito da: feltro di poliestere rigenerato atossico di grammatura 800 gr/mq, dimensioni 600x800 mm, con funzione di protezione meccanica e drenaggio orizzontale e verticale; riempimento in perlite espansa di granulometria 0,1-1,2 mm, con funzione di accumulo idrico, drenaggio e aerazione; elemento di chiusura realizzato mediante applicazione di geotessile non tessuto in polipropilene da fiocco ad alta tenacità, di grammatura 130 gr/mq, avente funzione di filtrazione e separazione dell'elemento dal substrato di coltivazione. / Caratteristiche Tecniche: / -Spessore: 5 cm; / -Dimensione: 60 x 80 cm; / -pH: 6-7; / -Peso a secco: 7 Kg/mq; / -Peso a massima saturazione: 35,00 Kg/m2; / -Capacità di accumulo idrico: 32 l/m2; / -Porosità elemento di accumulo: 95%; / -Volume di aria a pF1: > 30%; / -Volume di acqua a pF1: >60%; / -Conducibilità termica λ: 0,050W/mk a secco; 0,222 W/mk al 100% di saturazione. / Tutti gli elementi sono marcati CE ove prescritto e rispondono alla norma UNI11235. / Fornitura di Geo Gap e FiltraSafe in quantità adeguata alla compensazione delle prossimità di eventuali perimetri irregolari e corpi emergenti.
2.	SUBSTRATO PER INVERDIMENTI ESTENSIVI
	Substrato di coltivazione tipo SB Light, costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti ed esente da semi infestanti, tale da garantire un efficace apporto agronomico alle specie insediate. / Caratteristiche Tecniche: / Spessore compattato: 8 cm (indice di compattazione 16%) / -Granulometria: 0-10 mm; / -Massa volumica app. secca: 644 ± 5% kg/m3; / -Peso a potenziale saturazione: 1006 Kg/m3; (*) / -Porosità totale v/v: >60%; / -Volume d’aria a pF1: > 15%; / -Volume di acqua a pF1. > 30%; / -pH: 7-8; / -Conducibilità elettrica. < 50 mS/m; / -Capacità di scambio cationico: > 20 meq/100g s.s; / -Sostanza organica: < 60 g/l s.s; / -Fitotossicità idoneo; / -Grado di riduzione di volume: ≤16 % / Il prodotto risponde alle indicazione della norma UNI 11235:2015 / (*) massima saturazione a pF 0,7 (UNI EN 13041:2012), volume d'acqua a pF 0,7 > 40 %.
3.	VEGETAZIONE
	Talee Sedum / Fornitura di talee di specie crassulaceae coprisuolo del tipo Sedum spp., composte da almeno 4 varietà di specie / differenti. L'inserimento della vegetazione avverrà mediante semina a spaio nell’ordine di 80 gr/mq. / N.B. La fornitura del Sedum può essere soggetta a limitazioni temporali dettate dalla possibilità di potatura delle talee in base alle fasi vegetative delle piante. / La semina può avvenire in momenti diversi dalla posa del pacchetto dettata sia dalla disponibilità che dalle condizioni climatiche per l'attecchimento delle stesse.
	Stuoia prevegetata / Fornitura di vegetazione del tipo stuoie prevegetate di Sedum, realizzate tramite la coltivazione di diverse varietà di Sedum su una stuoia biodegradibile, al fine di ottenere un grado di copertura del terreno del 90% al momento della posa.
	Sedum in vaso / Fornitura di specie crassulaceae coprisuolo del tipo Sedum spp., in vaso 7x7.
4.	IMPIANTO D'IRRIGAZIONE
	Realizzazione di impianto in subirrigazione costituito da serpentina di tubo preforato antiradice di diam. 16 mm, sezionato in adeguate zone comandate da elettrovalvole 1” con solenoide bistabile 9V e centralina di comando a batteria 9V , compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e collaudata (esclusa alimentazione dell'acqua in copertura).
5.	ACCESSORI PER SISTEMI PENSILI
	Pozzetti di ispezione drenanti in cls, colore grigio, dimensioni 20x20cm, costituiti da chiusino h 5 cm e prolunga drenante delle dimensioni adeguate al raggiungimento dell'altezza di progetto del sistema pensile.